Техническая спецификация

| Наименование: | Электрокоагулятор хирургический, высокочастотный (ЭХВЧ), с минимальным набором для гинекологии. |
| --- | --- |
| Категория: | Электрическое медицинское оборудование. |
| Уровень пользования: | ПМСП/Больница. |
| Отделение: | Акушерство/гинекология, репродуктивное здоровье. |
| Пользователь: | Акушер-гинеколог |
| Цель: | Применение в гинекологии для лечения различных заболеваний репродуктивной системы. |
| Функциональные задачи: | Применение в гинекологии для проведения следующих процедур: Конизация шейки матки с целью диагностики и санации; Лечение различных заболеваний шейки матки; Коагуляция с целью гемостаза при кровотечении при эрозии шейки матки; Удаление доброкачественных новообразований влагалища и наружных половых органов (кисты, папилломы, кондиломы); |
| Техническая спецификация: | Аппаратный блок: Напряжение питания, В, Гц Максимальная мощность на выходе, Вт, не менее Выходная частота: КГц - МГц Датчик сохранности цепи нейтрального электрода Датчик низкочастотной утечки Цифровая индикация подаваемой мощности Звуковая и цветовая сигнализация аварии Управление аппаратом двухклавишной педалью Управление аппаратом с ручки-держателя электродов Энергонезависимая память последних использованных установок мощности во всех режимах Комплект поставки, минимальный гинекологический: - Аппаратный блок. - Ножная двухклавишная педаль. - Нейтральный электрод из токопроводящей резины - Нейтральный электрод двухсекционный одноразовый - Держатели нейтральных электродов монополярные и биполярные, многоразовые. - Электрод-нож поперечного сечения, многоразовый; - Электрод игольчатый микродиссекционный, многоразовый; - Электрод микродиссекционный игольчатый изогнутый, многоразовый; - Петлевые электроды разных размеров, многоразовые; - Петлевые электроды для конизации, разных размеров, многоразовые. - Шаровой электрод с антипригарным покрытием, удлиненный стержень, многоразовый. - Электрод-крючок, удлиненный стержень, многоразовый. - Петлевые электроды (LLETZ) разных размеров, многоразовые. - Пинцет биполярный прямой евростандарт с антипригарным покрытием, многоразовый | 180-220, 50/60 90 420 – 3,8 наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие |
| Дополнительные инструменты: | Дополнительный набор: - Электрод-петля 25 х 0,3 мм - Электрод-петля 20 х 0,3 мм - Электрод-петля 15 х 0,3 мм - Электрод-петля, конусовидный, радиус 7 х 0,3 мм - Электрод-петля, конусовидный, радиус 11 х 0,3 мм - Электрод-игла изогнутый, удлиненный стержень, 0.8 мм - Электрод-петля, квадрат, удлиненный стержень, 10 х 10 х 0,3 мм | 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. |
| Гарантийные сроки: | Не менее 1 года |
| Руководство: | Инструкция по эксплуатации, паспорт |
| Специальные требования: | Необходимые документы: Копии документов, подтверждающие юридические статус поставщика и/или производителя (свидетельство о регистрации и/или удостоверение); Сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2008 и ISO 13485:2003; Сертификат ЕС на оборудование Класс IIb (со ссылкой на название/номер уведомляющего органа) с дополнительной копией сертификата экспертизы ЕС и/или разрешения 510k/PMA FDA и/или письма об утверждении или сертификата национального регулирующего органа на поставляемую продукцию; Сертификат соответствия, выданный национальным регулирующим органом (при наличии); Гарантийный талон/сертификат на продукцию; Копии соответствующих сертификатов на стерилизацию компонентов (при наличии); Описание продукции с детальной спецификацией (брошюра); |
| Упаковка и маркировка | Основная упаковка 1 (один) набор в картонной упаковке. |